Таблица расчетной грузоподъемности для стрелы (опоры полностью выдвинуты на 6м)  Значение (кг, м)

| Рабочий вылет, м | Стрела 10.1～38.5м (Опоры полностью выдвинуты на 6м, работа по бокам и тылу) |
| --- | --- |
|  | 10.1 м | 13.65 м | 17.2 м | 22.52 м | 27.85 м | 33.18 м | 38.5 м |
|  | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м |
| 3 | 30000 | 67 | 10.1 | 25000 | 74 | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 28000 | 64 | 9.9 | 23500 | 72 | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 25300 | 61 | 9.6 | 21500 | 69 | 13.6 | 18000 | 74 | 17.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20500 | 54 | 8.9 | 18500 | 65 | 13.1 | 15800 | 71 | 17.0 | 11400 | 76 | 22.6 | 9500 | 79 | 28.2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 16500 | 46 | 7.9 | 16000 | 60 | 12.5 | 13000 | 67 | 16.6 | 10400 | 73 | 22.3 | 8400 | 77 | 27.9 | 6600 | 80 | 33.4 |  |  |  |
| 7 | 13500 | 37 | 6.7 | 13000 | 55 | 11.8 | 11500 | 63 | 16.1 | 9400 | 70 | 22.0 | 7600 | 75 | 27.6 | 6000 | 78 | 33.2 | 5000 | 80 | 38.7 |
| 8 | 10800 | 25 | 4.8 | 10800 | 49 | 11.0 | 10600 | 59 | 15.5 | 8500 | 68 | 21.5 | 7300 | 73 | 27.3 | 5600 | 76 | 32.9 | 4600 | 79 | 38.4 |
| 9 |  |  |  | 8700 | 43 | 9.9 | 8600 | 55 | 14.8 | 7800 | 65 | 21.0 | 6600 | 71 | 26.9 | 5300 | 74 | 32.6 | 4300 | 77 | 38.2 |
| 10 |  |  |  | 7200 | 36 | 8.6 | 7100 | 51 | 13.9 | 7100 | 62 | 20.5 | 6100 | 68 | 26.5 | 4900 | 73 | 32.2 | 4000 | 76 | 37.9 |
| 11 |  |  |  | 6000 | 27 | 6.8 | 5900 | 46 | 13.0 | 6500 | 59 | 19.9 | 5600 | 66 | 26.0 | 4600 | 71 | 31.8 | 3800 | 74 | 37.5 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 5000 | 41 | 11.8 | 5500 | 56 | 19.2 | 5200 | 64 | 25.5 | 4300 | 69 | 31.4 | 3500 | 72 | 37.2 |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 4200 | 36 | 10.5 | 4800 | 53 | 18.4 | 4700 | 61 | 24.9 | 4000 | 67 | 31.0 | 3370 | 71 | 36.8 |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 3600 | 29 | 8.7 | 4100 | 49 | 17.5 | 4260 | 59 | 24.3 | 3700 | 65 | 30.5 | 3160 | 69 | 36.4 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 3000 | 20 | 6.2 | 3600 | 46 | 16.5 | 3900 | 56 | 23.6 | 3400 | 63 | 29.9 | 2960 | 68 | 35.9 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100 | 42 | 15.4 | 3500 | 54 | 22.8 | 3100 | 61 | 29.3 | 2850 | 66 | 35.4 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 | 33 | 12.5 | 2700 | 48 | 21.0 | 2720 | 57 | 28.0 | 2550 | 63 | 34.3 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800 | 21 | 8.1 | 2100 | 42 | 18.9 | 2300 | 52 | 26.4 | 2160 | 59 | 33.1 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1600 | 35 | 16.2 | 1800 | 48 | 24.6 | 1820 | 55 | 31.7 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 27 | 12.5 | 1500 | 43 | 22.4 | 1450 | 52 | 30.0 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 37 | 19.8 | 1220 | 47 | 28.1 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 30 | 16.4 | 1000 | 43 | 25.9 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 21 | 11.8 | 800 | 38 | 23.3 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 | 26 | 20.2 |
| Кратность запасовки | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |

Таблица расчетной грузоподъемности для стрелы (опоры выдвинуты на 4.8м)  Значение (кг, м)

| Рабочий вылет, м | Стрела 10.1～38.5м (Опоры полностью выдвинуты на 6м, работа по бокам и тылу) |
| --- | --- |
|  | 10.1 м | 13.65 м | 17.2 м | 22.52 м | 27.85 м | 33.18 м | 10.1 м |
|  | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м | Г/п (кг) | Угол, град | Высота, м |
| 3 | 30000 | 67 | 10.1 | 25000 | 74 | 14.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 28000 | 64 | 9.9 | 23500 | 72 | 13.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 25300 | 61 | 9.6 | 21500 | 69 | 13.6 | 18000 | 74 | 17.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20500 | 54 | 8.9 | 18500 | 65 | 13.1 | 15800 | 71 | 17.0 | 11400 | 76 | 22.6 | 9500 | 79 | 28.2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 15400 | 46 | 7.9 | 15200 | 60 | 12.5 | 13000 | 67 | 16.6 | 10400 | 73 | 22.3 | 8400 | 77 | 27.9 | 6600 | 80 | 33.4 |  |  |  |
| 7 | 11400 | 37 | 6.7 | 11200 | 55 | 11.8 | 11000 | 63 | 16.1 | 9400 | 70 | 22.0 | 7600 | 75 | 27.6 | 6000 | 78 | 33.2 | 5000 | 80 | 38.7 |
| 8 | 8800 | 25 | 4.8 | 8700 | 49 | 11.0 | 8500 | 59 | 15.5 | 8500 | 68 | 21.5 | 7300 | 73 | 27.3 | 5600 | 76 | 32.9 | 4600 | 79 | 38.4 |
| 9 |  |  |  | 6900 | 43 | 9.9 | 6700 | 55 | 14.8 | 7300 | 65 | 21.0 | 6600 | 71 | 26.9 | 5300 | 74 | 32.6 | 4300 | 77 | 38.2 |
| 10 |  |  |  | 5600 | 36 | 8.6 | 5400 | 51 | 13.9 | 6000 | 62 | 20.5 | 6100 | 68 | 26.5 | 4900 | 73 | 32.2 | 4000 | 76 | 37.9 |
| 11 |  |  |  | 4500 | 27 | 6.8 | 4400 | 46 | 13.0 | 5000 | 59 | 19.9 | 5300 | 66 | 26.0 | 4600 | 71 | 31.8 | 3800 | 74 | 37.5 |
| 12 |  |  |  |  |  |  | 3600 | 41 | 11.8 | 4200 | 56 | 19.2 | 4500 | 64 | 25.5 | 4300 | 69 | 31.4 | 3500 | 72 | 37.2 |
| 13 |  |  |  |  |  |  | 2900 | 36 | 10.5 | 3500 | 53 | 18.4 | 3900 | 61 | 24.9 | 4000 | 67 | 31.0 | 3370 | 71 | 36.8 |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 2400 | 29 | 8.7 | 3000 | 49 | 17.5 | 3300 | 59 | 24.3 | 3500 | 65 | 30.5 | 3160 | 69 | 36.4 |
| 15 |  |  |  |  |  |  | 1900 | 20 | 6.2 | 2500 | 46 | 16.5 | 2800 | 56 | 23.6 | 3100 | 63 | 29.9 | 2960 | 68 | 35.9 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 | 42 | 15.4 | 2400 | 54 | 22.8 | 2700 | 61 | 29.3 | 2800 | 66 | 35.4 |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 33 | 12.5 | 1800 | 48 | 21.0 | 2000 | 57 | 28.0 | 2200 | 63 | 34.3 |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 21 | 8.1 | 1300 | 42 | 18.9 | 1500 | 52 | 26.4 | 1700 | 59 | 33.1 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 35 | 16.2 | 1100 | 48 | 24.6 | 1300 | 55 | 31.7 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | 43 | 22.4 | 900 | 52 | 30.0 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 | 47 | 28.1 |
| Кратность запасовки | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |