Таблица расчетной грузоподъемности (для основной стрелы)

| Без пятой выносной опоры (домкрата), при работе стрелы на сторону либо сзади; с пятой опорой вращение, 360° |
| --- |
| Рабочий вылет, м | Стрела 10,1 m | Стрела 13,65 m | Стрела 17,2 m | Стрела 22,52 m | Стрела 27,85 m | Стрела 33,18 m | Стрела 38,5 m |
|  | Г/п, кг | Высота подъ- ема, м | Г/п, кг | Высота подъ- ема, м | Г/п, кг | Высота подъ- ема, м | Г/п, кг | Высота подъ- ема, м | Г/п, кг | Высота подъ- ема, м | Г/п, кг | Высота подъ- ема, м | Г/п, кг | Высота подъ- ема, м |
| 3 | 25000 | 10,2 | 22000 | 14,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | 25000 | 9,9 | 21500 | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 24200 | 9,6 | 20000 | 13,6 | 17000 | 17,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 21800 | 9,3 | 18000 | 13,4 | 18000 | 17,2 | 12000 | 22,8 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 19100 | 8,9 | 16500 | 13,1 | 15000 | 17,0 | 11400 | 22,7 | 9500 | 28,2 |  |  |  |  |
| 5.5 | 17300 | 8,4 | 15000 | 12,8 | 14000 | 16,8 | 10800 | 22,5 | 8800 | 28,0 |  |  |  |  |
| 6 | 15800 | 7,9 | 13500 | 12,5 | 13000 | 16,6 | 10400 | 22,3 | 8400 | 27,9 | 6600 | 33,4 |  |  |
| 6,5 | 13800 | 7,4 | 12200 | 12,2 | 12200 | 16,3 | 9900 | 22,2 | 8000 | 27,8 | 6200 | 33,3 |  |  |
| 7 | 12200 | 6,7 | 11200 | 11,8 | 11500 | 16,1 | 9400 | 22,0 | 7600 | 27,6 | 6000 | 33,2 | 5000 | 38,6 |
| 8 | 10500 | 4,8 | 10500 | 11,0 | 10200 | 15,5 | 8500 | 21,5 | 7300 | 27,3 | 5600 | 32,9 | 4600 | 38,4 |
| 9 |  |  | 8600 | 9,9 | 8430 | 14,8 | 7800 | 21,0 | 6600 | 26,9 | 5300 | 32,6 | 4300 | 38,1 |
| 10 |  |  | 7000 | 8,6 | 6930 | 14,0 | 7100 | 20,5 | 6100 | 26,5 | 4900 | 32,2 | 4000 | 37,8 |
| 11 |  |  | 5900 | 6,8 | 5760 | 13,0 | 6370 | 19,9 | 5600 | 26,0 | 4600 | 31,8 | 3800 | 37,5 |
| 12 |  |  |  |  | 4830 | 11,9 | 5420 | 19,2 | 5200 | 25,5 | 4300 | 31,4 | 3500 | 37,1 |
| 13 |  |  |  |  | 4070 | 10,5 | 4660 | 18,4 | 4700 | 24,9 | 4000 | 31,0 | 3370 | 36,8 |
| 14 |  |  |  |  | 3440 | 8,7 | 4020 | 17,5 | 4260 | 24,3 | 3700 | 30,4 | 3160 | 36,3 |
| 15 |  |  |  |  | 2800 | 6,3 | 3480 | 16,5 | 3720 | 23,6 | 3400 | 29,9 | 2960 | 35,9 |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 3020 | 15,4 | 3260 | 22,8 | 3100 | 29,3 | 2850 | 35,4 |
| 18 |  |  |  |  |  |  | 2260 | 12,5 | 2500 | 21,0 | 2720 | 28,0 | 2550 | 34,3 |
| 20 |  |  |  |  |  |  | 1680 | 8,1 | 2010 | 18,9 | 2130 | 26,4 | 2160 | 33,1 |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540 | 16,2 | 1660 | 24,6 | 1820 | 31,6 |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160 | 12,5 | 1380 | 22,4 | 1450 | 30,0 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060 | 19,8 | 1140 | 28,1 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 | 16,5 | 880 | 25,9 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 | 11,8 | 660 | 23,3 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 | 20,2 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 | 16,2 |
| Кратность запасовки | 10 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Мин. угол стрелы | 24° | 26,6° | 19° | 19,3° | 25,1° | 19,6° | 23,8° |
| Макс.угол стрелы | 66,6° | 73° | 73,1° | 75,9° | 77.6° | 77,9° | 78° |